## Slide 1
DEVICE DRIVER · ARCHITECTURE
사용자 앱과 CC1101을 하나의 장치로 연결
FHSS-OTA Radio · Device Driver
1
Gateway App
open · read · write
ioctl · poll
/dev/cc1101
misc device
사용자/커널 경계
cc1101_main.c
file_operations · IRQ
TX completion · RX FIFO
cc1101_core.c
SPI · register · strobe
IDLE / RX / TX
CC1101
Sub-1GHz RF
GDO0 · GDO2
설계 원칙
앱은 패킷만 read/write하고, SPI·FIFO·채널 전환·SYNC는 드라이버가 담당한다.

## Slide 2
DEVICE DRIVER · FHSS
커널이 300 ms마다 채널과 SYNC를 제어한다
FHSS-OTA Radio · Device Driver
2
slot 0 · CH 1
5ms
전환
SYNC
DATA / ACK
slot 1 · CH 7
5ms
전환
SYNC
DATA / ACK
slot 2 · CH 6
5ms
전환
SYNC
DATA / ACK
같은 generation + seed + slot → 양쪽이 같은 채널을 독립 계산
01
SET_CONFIG
generation · seed
채널 수 · 슬롯 시간
02
hop_sequence
xorshift32로
채널 permutation 생성
03
hrtimer
다음 슬롯 경계
5ms 전에 worker 호출
04
kthread worker
CHANNR 변경 후
13-byte SYNC 송신

## Slide 3
DEVICE DRIVER · TROUBLESHOOTING
실기기 오류를 상태·동시성 문제로 좁혔다
FHSS-OTA Radio · Device Driver
3
문제
원인
해결
수신이 완전히 멎음
RX FIFO overflow
MARCSTATE=0x11
IDLE → SFRX → SRX
자동 복구
슬롯 1부터 SYNC 거부
hop_index 의미 불일치
실제 셔플 채널의
0-based index로 통일
초기 동기 획득 실패
같은 slot 0을
20ms 간격으로 3회 송신
실제 슬롯마다
SYNC 한 번 송신
OTA_DATA write 실패
사용자 DATA와 내부
SYNC TX 충돌
tx_lock으로 송신 직렬화
실기기 확인
SYNC_ACQUIRED → TRACKING · 시간 오차 -22 ~ +18 us · 채널 1→7→6→5→3→2→8→4