## Slide 1
KERNEL · OTA · FHSS · AUDIO · ESP32
주파수 호핑 기반
무전기 OTA 시스템
라즈베리파이 게이트웨이와 ESP32 무전기를 하나의 업데이트 경로로 연결
Linux 5.15.92 · CC1101 Sub-1GHz · Qt · Yocto · ESP-IDF
팀 프로젝트 최종 발표
Notes: 안녕하세요. 저희는 라즈베리파이 게이트웨이에서 여러 ESP32 무전기로 펌웨어를 무선 배포하고, 같은 장치가 음성 통신까지 수행하도록 만든 FHSS OTA Radio 프로젝트를 소개하겠습니다. 발표에서는 전체 구조를 먼저 보고, 드라이버와 Yocto, Gateway와 Qt, 공통 프로토콜, FHSS, 음성 펌웨어, ESP32 OTA 순서로 설명하겠습니다. 마지막에는 실제 통합 과정에서 어떤 문제가 있었고 어디까지 검증했는지 말씀드리겠습니다.
[Sources]
- https://github.com/orgs/fhss-ota-radio/repositories
[/Sources]

## Slide 2
01 · PROJECT GOAL
업데이트와 음성 통신을 하나의 무선 시스템으로 통합
FHSS-OTA Radio · Team Project
02
01
관리
Gateway에서 장치 탐색·파일 선택·진행 상태 표시
02
전송
CC1101 링크로 START·DATA·END와 ACK/NACK 교환
03
생존성
주파수 간섭을 피하도록 동일 순서로 채널 호핑
04
적용
ESP32가 검증된 이미지만 다음 부팅 파티션에 반영
핵심 목표 | 앱·커널·펌웨어가 같은 프로토콜과 같은 시간 기준으로 동작하게 만들기
Notes: 프로젝트의 목표는 단순히 파일을 무선으로 보내는 것이 아닙니다. 첫째, Gateway가 여러 무전기를 찾고 업데이트를 관리해야 합니다. 둘째, 손실이 있는 무선 링크에서도 ACK와 NACK로 필요한 패킷만 다시 보내야 합니다. 셋째, 간섭을 피하기 위해 Gateway와 무전기가 같은 채널 순서로 이동해야 합니다. 마지막으로 ESP32는 받은 파일의 해시를 검증한 뒤 안전한 OTA 파티션으로 부팅해야 합니다. 즉 핵심은 서로 다른 계층이 하나의 규칙과 시간 기준으로 움직이게 만드는 것입니다.

## Slide 3
02 · SYSTEM ARCHITECTURE
다섯 파트가 한 개의 OTA·음성 경로를 완성
FHSS-OTA Radio · Team Project
03
Gateway / Qt
파일 선택 · 장치 탐색
OTA 세션 · 진행 표시
Linux Driver
/dev/cc1101
SPI · IRQ · FIFO · FHSS
RF Link
CC1101 Sub-1GHz
DATA · ACK · SYNC
ESP32 Firmware
프로토콜 수신 · OTA write
Speex · PTT · UI
제어
DISCOVER · CONFIG · ACTIVATE · START · ACK/NACK
동기
seed · generation · slot · hop_index · FHSS_SYNC
미디어
I2S PCM · Speex · 무전 음성 패킷
Notes: 전체 구조를 보면 왼쪽의 Gateway 앱이 업데이트 파일과 대상 장치를 관리합니다. 앱은 /dev/cc1101에 기본적인 read, write, ioctl을 요청하고, Linux 드라이버가 SPI 레지스터, FIFO, 인터럽트와 FHSS 시간을 담당합니다. 무선 구간에서는 데이터 패킷뿐 아니라 ACK와 동기 패킷이 오갑니다. ESP32 펌웨어는 OTA 데이터를 플래시에 쓰는 동시에 음성 코덱과 사용자 인터페이스도 담당합니다. 이 구조에서 공통 프로토콜은 제어 규칙을, FHSS는 시간과 채널 규칙을 연결합니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/gateway-ota
- https://github.com/fhss-ota-radio/kernel-cc1101-spi
- https://github.com/fhss-ota-radio/firmware-esp32
[/Sources]

## Slide 4
03 · DEVICE DRIVER + YOCTO
앱에는 단순한 장치 API, 커널에는 무선 복잡성
FHSS-OTA Radio · Team Project
04
Gateway App
open · read · write
ioctl · poll
/dev/cc1101
misc device
UAPI 경계
Driver Core
SPI · FIFO · IRQ
상태 복구
FHSS Engine
hrtimer · worker
SYNC · tx_lock
CC1101
GDO0/GDO2
Sub-1GHz RF
Yocto 이미지에 재현 가능한 형태로 포함
커널 모듈 recipe
Device Tree overlay
cc1101-test
USB HID gadget
안정성 보강 | RX overflow 자동 복구 · DATA/SYNC 송신 직렬화 · Linux 5.15.92 대상 빌드
Notes: 드라이버 파트의 설계 원칙은 앱을 단순하게 만드는 것입니다. 앱은 일반 파일처럼 장치를 열고 read, write, ioctl, poll만 사용합니다. 커널 내부에서 SPI 레지스터 접근, RX와 TX FIFO, GDO 인터럽트, 채널 전환과 SYNC 송신을 처리합니다. 특히 RX FIFO overflow 상태에서는 IDLE, SFRX, SRX 순서로 자동 복구하도록 했고, 사용자 데이터와 내부 SYNC가 동시에 송신되지 않도록 tx_lock으로 직렬화했습니다. Yocto에는 모듈과 Device Tree overlay, 시험 도구를 recipe로 묶어 같은 이미지를 반복 빌드할 수 있게 했습니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/kernel-cc1101-spi/commit/90a9d5e
- https://github.com/fhss-ota-radio/meta-walkie-talkie
[/Sources]

## Slide 5
04 · GATEWAY + QT
OTA를 사용자 작업과 재전송 상태 기계로 분리
FHSS-OTA Radio · Team Project
05
Qt 사용자 화면
BIN 파일 선택
장치 Discovery
대상 선택 · 진행률
성공/실패 로그
OtaSession 상태 흐름
Handshaking
Sending Batch
Wait ACK/NACK
Selective Retry
Verify / Done
START → DATA(seq) → END
배치 ACK/NACK로
누락 seq만 재전송
파일 분할 + SHA-256
현재 | 고정 채널 OTA 성공 · FHSS 슬롯 경계에 맞춘 전송 속도 최적화 진행
Notes: Gateway 쪽에서는 사용자가 보는 Qt 화면과 실제 전송 상태 기계를 분리했습니다. 사용자는 파일을 선택하고 장치를 탐색한 뒤 진행률과 로그를 확인합니다. 내부 OtaSession은 START로 세션을 열고, 데이터를 배치로 보내며, ACK와 NACK를 보고 빠진 sequence만 재전송한 뒤 END와 해시 검증으로 종료합니다. 고정 채널에서는 전체 파일 전송과 SHA-256 일치를 확인했습니다. FHSS에서는 패킷을 슬롯 경계와 guard time에 맞추는 작업이 남아 있어, 현재는 기능 통합은 됐지만 처리량은 최적화 중이라고 구분해서 말씀드리는 것이 정확합니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/gateway-ota/tree/fix/fhss-ota-slot-safe
[/Sources]

## Slide 6
05 · COMMON PROTOCOL
같은 wire format이 Gateway와 ESP32의 계약
FHSS-OTA Radio · Team Project
06
탐색
DISCOVER_REQ
DISCOVER_RESP
OTA
START · DATA
ACK/NACK · END
FHSS 제어
FHSS_CONFIG
FHSS_ACTIVATE
FHSS 동기
FHSS_SYNC
13-byte fixed format
FHSS 설정에 포함되는 공통 의미
generation
설정 세대 번호
seed
채널 순서를 만드는 값
channel_count
사용 채널 개수
slot_us
채널 유지 시간
algorithm_version
셔플 규칙 버전
Golden test vector
같은 입력 → 같은 바이트열
같은 seed → 같은 채널 순서
버전 불일치 → 즉시 거부
Notes: 서로 다른 저장소가 함께 동작하려면 패킷 구조를 한 곳에서 정의해야 합니다. ota-protocol 저장소에는 탐색, OTA, FHSS 설정과 동기 패킷의 wire format을 정의했습니다. FHSS 설정에는 generation, seed, 채널 수, 슬롯 시간, 알고리즘 버전이 들어갑니다. 여기서 seed는 실제 채널 목록 자체가 아니라 양쪽이 같은 순서를 계산하기 위한 입력입니다. Golden test vector를 두어 같은 입력이 같은 바이트열과 같은 채널 순서를 만드는지 확인하고, 알고리즘 버전이 다르면 조용히 틀어지는 대신 명확하게 거부하도록 했습니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/ota-protocol/tree/test/protocol_header
[/Sources]

## Slide 7
06 · FHSS
seed와 슬롯 번호로 양쪽이 같은 채널을 계산
FHSS-OTA Radio · Team Project
07
S0
CH 1
S1
CH 7
S2
CH 6
S3
CH 5
S4
CH 3
S5
CH 2
S6
CH 8
S7
CH 4
hop_sequence = permutation(channel 1..N, xorshift32(seed))
300 ms
한 채널을 유지하는 슬롯
5 ms
채널 전환 guard time
CH 1
초기 접속·동기 상실 시 rendezvous
xorshift32는 암호화가 아니라, 양쪽의 결정적 채널 순서를 맞추기 위한 알고리즘
Notes: FHSS에서는 seed로 xorshift32 기반 permutation을 만들고, 현재 슬롯 번호를 이용해 채널을 선택합니다. 예를 들어 확인한 순서는 1, 7, 6, 5, 3, 2, 8, 4였습니다. 한 슬롯은 300밀리초이고, 슬롯 시작 전후 5밀리초는 채널을 바꾸는 guard time으로 둡니다. 채널 1은 최초 접속과 동기 상실 때 다시 만나는 rendezvous 채널입니다. 중요한 점은 xorshift32가 보안을 위한 암호 난수가 아니라는 것입니다. 같은 seed와 버전을 받은 모든 장치가 같은 순서를 독립적으로 재현하기 위한 결정적 알고리즘입니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/kernel-cc1101-spi
- https://github.com/fhss-ota-radio/firmware-esp32
[/Sources]

## Slide 8
07 · SYNCHRONIZATION
MASTER의 SYNC로 시간 오차를 보정하고 다시 합류
FHSS-OTA Radio · Team Project
08
CONFIG
seed · generation
slot_us 저장
ACTIVATE
대기 설정을
활성 설정으로 전환
SYNC ACQUIRED
CH 1에서 SYNC 수신
slot 기준 계산
TRACKING
매 슬롯 SYNC로
시간 오차 보정
RECOVERY
miss 누적 시 CH 1
세션 유지 후 재동기
Raspberry Pi / Driver · MASTER
ESP32 Firmware · SLAVE
FHSS_SYNC | generation · slot · hop_index · timestamp
실기기 확인: SYNC_ACQUIRED → TRACKING · 시간 오차 약 -22 ~ +18 μs
Notes: 동기화는 세 단계의 제어로 시작합니다. Gateway가 CONFIG를 보내면 ESP32는 seed와 generation을 대기 설정으로 저장합니다. ACTIVATE를 받으면 호핑 준비 상태로 전환하고, 채널 1에서 MASTER의 SYNC를 받아 현재 슬롯과 시간 기준을 계산합니다. 이후 TRACKING 상태에서는 매 슬롯의 SYNC로 오차를 조금씩 보정합니다. SYNC를 연속으로 놓치면 무작정 다른 채널을 찾지 않고 채널 1로 돌아와 같은 세션을 유지한 채 재동기합니다. 실기기 로그에서는 SYNC_ACQUIRED에서 TRACKING으로 이동했고 시간 오차는 약 마이너스 22에서 플러스 18마이크로초 범위였습니다.

## Slide 9
08 · AUDIO + DEVICE FIRMWARE
음성은 캡처·압축·전송·재생의 실시간 파이프라인
FHSS-OTA Radio · Team Project
09
INMP441
I2S PCM
8 kHz
Speex NB
프레임 압축
2-frame packet
CC1101
음성 패킷
PTT control
RX Queue
jitter 흡수
END 처리
MAX98357A
I2S 출력
스피커 재생
입력
회전 인코더 · PTT 버튼
표시
OLED · 상태 LED · OTA 진행률
안정성
RX queue · silence tail · DMA lifecycle
한 장치의 두 역할
평상시: 무전 음성
업데이트 시: OTA client
공통 RF/FHSS 계층 공유
Notes: ESP32의 음성 경로는 마이크 입력, 압축, 무선 전송, 수신 큐, 스피커 출력으로 이어집니다. INMP441에서 8킬로헤르츠 PCM을 받고 Speex narrowband로 압축해 두 프레임 단위의 패킷으로 보냅니다. 수신 쪽은 큐로 순간적인 지연을 흡수하고 END 제어와 silence tail을 처리한 뒤 MAX98357A로 재생합니다. 사용자는 PTT와 회전 인코더를 조작하고 OLED와 LED로 상태를 확인합니다. 이 펌웨어는 평상시에는 무전기이지만 업데이트 모드에서는 OTA client가 되며, 두 기능이 동일한 RF와 FHSS 계층을 공유합니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/firmware-esp32
[/Sources]

## Slide 10
09 · ESP32 OTA
받은 이미지는 검증을 통과해야 다음 부팅에 적용
FHSS-OTA Radio · Team Project
10
1
Discover
device_id · version 응답
2
START
크기 · SHA-256 · session 확인
3
DATA
sequence 확인 후 OTA partition write
4
ACK/NACK
배치 누락 목록 응답
5
END
전체 SHA-256 검증 · boot partition 변경
Dual OTA Partition
현재 실행 이미지
검증 후 다음 부팅
FHSS CONFIG은 pending, ACTIVATE 이후 active로 관리하고 재부팅에도 필요한 설정을 NVS에 보존
Notes: ESP32 OTA는 실행 중인 파티션을 바로 덮어쓰지 않습니다. Discovery에서 장치 ID와 버전을 알리고, START에서 파일 크기와 SHA-256, session을 확인합니다. DATA는 sequence를 검사하면서 비활성 OTA 파티션에 쓰고, 배치 단위 ACK와 NACK로 누락 정보를 보냅니다. END에서 전체 SHA-256이 일치해야만 다음 부팅 파티션을 변경합니다. FHSS 설정도 CONFIG 단계에서는 pending으로 저장하고 ACTIVATE 이후 active로 전환해, 불완전한 설정이 즉시 적용되지 않도록 했습니다.
[Sources]
- https://github.com/fhss-ota-radio/firmware-esp32/tree/fix/fhss-ota-sync-recovery
[/Sources]

## Slide 11
10 · INTEGRATION TROUBLESHOOTING
문제는 RF보다 상태 의미와 타이밍 경계에서 발생
FHSS-OTA Radio · Team Project
11
현상
원인
조치
RX가 완전히 멎음
RXFIFO_OVERFLOW 0x11
IDLE → SFRX → SRX 자동 복구
슬롯 1부터 SYNC 거부
hop_index 의미 불일치
셔플 결과의 0-based index로 통일
초기 SYNC 획득 실패
같은 slot을 여러 번 송신
실제 슬롯마다 SYNC 한 번만 송신
OTA_DATA write 실패
DATA와 내부 SYNC TX 충돌
tx_lock으로 송신 직렬화
FHSS OTA가 매우 느림
300ms 슬롯당 1패킷 제한
guard-aware 배치 전송 최적화 진행
교훈 | 패킷 포맷뿐 아니라 state, index, slot 경계의 의미까지 저장소 간에 동일해야 한다
Notes: 통합 과정에서 가장 많이 배운 부분입니다. 수신이 완전히 멎는 문제는 RF 감도가 아니라 RX FIFO overflow 상태 복구 누락이었습니다. 슬롯 1부터 SYNC가 거부된 문제는 hop_index를 한쪽은 셔플 인덱스, 다른 쪽은 단순 슬롯 나머지로 해석한 것이 원인이었습니다. 초기 획득 실패는 같은 슬롯 번호의 SYNC를 짧게 반복 송신한 문제였고, OTA_DATA write 실패는 내부 SYNC와 사용자 데이터가 TX 경로에서 충돌했기 때문입니다. 이를 각각 상태 복구, 의미 통일, 슬롯당 1회 송신, tx_lock으로 해결했습니다. 현재 남은 성능 문제는 300밀리초 슬롯당 한 패킷만 보내는 보수적인 정책을 개선하는 것입니다.

## Slide 12
11 · VERIFIED RESULTS
기능 성공과 성능 최적화 단계를 구분해 검증
FHSS-OTA Radio · Team Project
12
고정 채널 OTA
7,829 / 7,829 packet
SHA-256 일치
FHSS 배포
CONFIG · ACTIVATE
대상 ACK 확인
동기 추적
SYNC_ACQUIRED → TRACKING
-22 ~ +18 μs
RF 상태
RSSI 약 -48 / -49 dBm
CRC 정상
현재 판단
FHSS 제어·동기화는 실기기에서 확인했으며, 호핑 중 대용량 OTA 처리량은 계속 최적화 중
발표 원칙 | ‘구현됨’, ‘실기기 검증됨’, ‘최적화 중’을 분리해 설명
Notes: 검증 결과는 완료 수준을 나누어 말씀드리겠습니다. 고정 채널 OTA에서는 7,829개 패킷 전체 수신과 SHA-256 일치를 확인했습니다. FHSS 제어에서는 CONFIG와 ACTIVATE에 대한 대상 ACK를 확인했고, ESP32가 SYNC_ACQUIRED에서 TRACKING으로 이동했습니다. 시간 오차는 약 마이너스 22에서 플러스 18마이크로초였고 RSSI와 CRC도 정상 범위였습니다. 다만 호핑 중 대용량 파일을 보내는 기능은 통합돼 있지만 현재 슬롯당 전송량이 보수적이어서 처리량 최적화가 필요합니다. 따라서 구현, 실기기 검증, 최적화 중인 항목을 명확히 구분하겠습니다.

## Slide 13
12 · CONCLUSION
계층별 책임을 분리해 하나의 무선 업데이트 시스템을 만들었다
FHSS-OTA Radio · Team Project
13
1
공통 규칙
ota-protocol로 wire format과 알고리즘 버전 통일
2
커널 시간 제어
드라이버가 채널 전환·SYNC·복구·송신 충돌 관리
3
안전한 적용
Gateway 재전송 FSM과 ESP32 dual-partition 검증
4
제품 기능 통합
음성·UI·OTA가 동일한 CC1101/FHSS 기반을 공유
다음 단계
슬롯 내부 다중 패킷 전송 검증 → 장시간 재동기 시험 → 다중 무전기 동시 OTA
질문 부탁드립니다
Notes: 정리하면 저희는 공통 프로토콜로 저장소 사이의 계약을 만들고, Linux 드라이버가 채널 전환과 동기화처럼 시간에 민감한 일을 맡도록 했습니다. Gateway는 재전송 상태 기계와 사용자 인터페이스를, ESP32는 안전한 dual-partition OTA와 음성 기능을 담당합니다. 그 결과 CONFIG와 ACTIVATE, FHSS 동기 추적, 고정 채널 OTA 전체 검증까지 연결했습니다. 다음 단계는 한 슬롯 안에서 여러 데이터 패킷과 ACK를 안전하게 처리해 속도를 높이고, 장시간 재동기와 여러 무전기 동시 업데이트를 시험하는 것입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.